## Slide 1
Hướng dẫn bảo dưỡng máy chấm công

## Slide 2: Bước 1 : Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng - Tua vít 4 cạnh 1+ , 2+ - Bộ luc lăng ( 2,5 . 3 .4 . 5 . 6 .8 ) - Mỏ lết nhỏ - Kìm cắt ,dây thít - Chìa khóa mở cổng
Chú ý : Tắt nguồn điện trước khi bảo dưỡng

## Slide 3
Bước 2 :Kiểm tra bụi bẩn
- Tháo lắp cover máy chấm công
-Quan sát ngoại quan tổng thể thiết bị nếu phát hiện bụi bẩn.
-Tiến hành vệ sinh lau bụi làm sạch.

## Slide 4
Bước 3 .Kiểm tra Bu-lông tại trị vị cơ cấu cánh xoay.
-Kiểm tra bu-long có bị lệch so với vị trí đánh dấu lúc ban đầu.
-Dùng lục lăng 8 vặn lại chặt chẽ và đánh dấu lại .
OK
NG

## Slide 5
Bước 4 .Kiểm tra cơ cấu chốt chặn và hoạt động cánh xoay
-Dùng tay đẩy ngang chốt chặn sang 2 bên ở vị trí đánh dấu như hình bên dưới.
-Dùng tay đẩy cánh xoay 1 vòng xem chốt có về vị trí ban đầu và quan sát xem cánh quay có hoạt động bình thường ,không kẹt và phát sinh ra tiếng kêu bất thường.

## Slide 6
Bước 5 .Kiểm tra độ đàn hồi lò xo.
-Dùng tay nâng hạ cánh xoay ,quan sát lò xo có thể đàn hồi về vị trí co dãn sau khi tác động.

## Slide 7
Bước 6.Kiểm tra vị trí nối điện và tín hiệu
-Quan sát tổng thể xem các vị trí kết nối có lỏng ,các đầu ốc đã được xiết chặt chẽ.
-Dùng tua-vít xiết chặt lại các đầu ốc ở các vị trí kết nối.

## Slide 8
Bước 7.Kiểm tra JACK kết nối tín hiệu mạng LAN giữa máy chấm công và bộ điều khiển .
-Kiểm tra Jack kết nối tín hiệu và nguồn máy chấm công , không lỏng không đứt.
-Kiểm tra Jack kết nối mạng LAN không lỏng ,không đứt .
- Bất thường báo người phụ trách để sử lý

## Slide 9: Bước 8 : Kiểm tra hoạt động của cảm biến - Bật nguồn thiết bị - Sensor báo sáng khi cánh xoay ở vị trí khóa -Sensor không sáng khi cánh xoay không ở vị trí khóa -Bất thường báo người phụ trách để sử lý

## Slide 10: Bước 9 : Hoàn thành bảo dưỡng - Quan sát lại tổng thể đóng lắp cover khóa cổng kết thúc bảo dưỡng